| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі |
| --- |
| 1 | Назва предмета закупівлі | Послуги провайдерів (підключення та користування мережею Інтернет) (ГУ ДПС у Львівській області, м.Львів, вул.Стрийська,35) код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 72410000-7 Послуги провайдерів |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | 1. Термін надання послуг з підключення та користування мережею Інтернет (далі – Послуги): з дати укладання договору до 31.12.2023 Для забезпечення надання користувачам за адресою місто Львів, вул. Стрийська, 35 безперервного доступу до мережі Інтернет необхідно придбати послугу з надійного високошвидкісного доступу до глобальної мережі Інтернет. Невиконання вимог цього додатку тендерної документації у пропозиції Учасника призводить до її відхилення. Канал передачі даних до глобальної мережі Інтернет здійснюється виключно з використанням волоконно-оптичних технологій без проміжних каналів, що використовують радіосигнал. Інтернет-канали мають відповідати наступним вимогам: наземний, симетричний (швидкість прийому та передачі інформації однакова - не менше 500Мбіт/с); наземний, симетричний (швидкість прийому та передачі інформації однакова - не менше 100Мбіт/с); прокладання окремого каналу зв'язку (за відсутності), підключення, вартість додаткового обладнання та комунікацій, інші видатки, пов’язані з наданням послуги, входять в загальну вартість закупівлі; затримка до українських точок обміну трафіком - не більше 10 мсек; затримка до європейських точок обміну трафіком (DE-СІХ, PL-IX, AMS-IX) - не більше 45 мсек; втрата пакетів - не більше, ніж 0,1%; статична ІР-адреса – «біла» (публічна/глобальна/зовнішня): 16шт; безлімітні умови надання послуги підключення до Інтернету, які не обмежують обсяг даних, що можуть бути передані за розрахунковий період (період, за який оператором, провайдером телекомунікацій нараховується щомісячна абонентна плата за користування підключенням до мережі Інтернет). |
| 3 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, | Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована з урахуванням пункту 2 розділу ІІІ «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275, на підставі закупівельних цін попередніх періодів, з урахуванням доведених розмірів бюджетних призначень, та становить 50 000,00 грн. |