| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі |
| --- |
| 1 | Назва предмета закупівлі | Капітальний ремонт фасаду цокольної частини адмінбудівлі Жовківської ДПІ ГУ ДПС у Львівській області (м. Жовква, вул.Св.Трійці,10) код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 45453000-7 –Капітальний ремонт і реставрація. |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Найменування робіт: капітальний ремонт фасаду цокольної частини адмінбудівлі Жовківської ДПІ ГУ ДПС у Львівській області (м. Жовква, вул..Св.Трійці,10) Основні технічні характеристики: Найменування робіт і витрат Одиниця виміру Кіль- кість Розділ 1. Демонтажні роботи Розбирання облицювання стін з плиток із штучного каменю 100м2 2,3 Розбирання покриттів покрівлі з азбестоцементних плиток, черепиці 100м2 0,123 Навантаження сміття вручну 1 т 10,44 Перевезення сміття до 10 км т 10,44 Розділ 2. Оздоблення фасаду Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м 100м2 2 Щити настилу м2 90 Опорядження стін фасадів штучним каменем з утепленням з риштувань 100 м2 2,48 Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit СT 85 pro (розхід 4кг/м2) кг 992 Плити теплоізоляційні фасадні, екструдованийпінополістирольні, товщина 50 мм м2 260 Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 10х90 шт 750 Склосітка м2 260 Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit СМ 117 (розхід 2кг/м2) кг 496 Камінь штучний облицювальний криволінійний м2 265 Розділ 3. Ремонт металевих елементів фасаду (грат, сходів, воріт) Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками м2 28 Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 100м2 0,28 Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 100м2 0,28 Розділ 4. Влаштування дрібних елементів на фасаді (вентиляційні решітки) Заміна вентиляційних грат 100шт 0,01 Вентиляційна решітка (металева) 25х25см шт 1 Розділ 5. Ремонт дашка Улаштування покриття з профнастилу 100м2 0,123 Саморіз покрівельний шт 60 Профнастил оцинкований ТП20 м2 14,2 Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін 100м 0,091 Деталі кріплення кг 1 Сталь листова товщ. 0,5 мм т 0,018 Очищення вручну простих фасадів від олійної, перхлорвінілової фарби з землі та риштувань 100м2 0,169 Фарбування силікатними фарбами за 2 рази раніше пофарбованих простих фасадів по дереву з драбин 100м2 0,169 |
| 3 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, | Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована з урахуванням пункту 4 розділу ІІІ «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі, та сільського господарства України від 18.02.2020 року №275. Очікувана вартість закупівлі робіт з будівництва , капітального ремонту та реконструкції визначається з урахуванням ДСТУ Б Д.1.1.-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», прийнятого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства України від 05.07.2013 №293 та склала з урахуванням кількості послуг та доведених розмірів бюджетних призначень 424728,80грн. На оплату товару кошторисом на 2021 рік затверджено 424728,80грн за кошти державного бюджету |