| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі |
| --- |
| 1 | Назва предмета закупівлі | Перевірка та випробування пожежних гідрантів, внутрішніх пожежних кранів та їх обладнання пожежними рукавами код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 75250000-3 - Послуги пожежних і рятувальних служб. |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | № п/п Найменування послуг Кіль- кість 1 Перевірка та випробування пожежних гідрантів, внутрішніх пожежних кранів та їх обладнання пожежними рукавами 368 У разі виникнення пожежі дуже важливим є справність пожежного водопроводу (пожежних кранів). Збитки від лиха може бути дуже загрозливим. Саме з цієї метою потрібна періодична перевірка пожежного водопроводу на відповідність його стану нормативним вимогам. Послуги надаються відповідно до Правил пожежної безпеки затверджений Наказом Міністерства внутрішніх справ України 30.12.2014 № 1417. Періодичність перевірки пожежних кранів (ПК) згідно з чинними нормами і правилами пожежної безпеки складає не рідше одного разу на рік. Варто пам’ятати про те, що перевірка пожежного водопроводу є обов’язковою умовою норм і правил забезпечення безпеки. Крім того, пожежний водопровід дозволяє своєчасно надати першу допомогу ще до приїзду бригади пожежників і співробітників ДСНС. Процедура перевірки протипожежного водопроводу включає в себе перевірку на працездатність системи, перевірку на водовіддачу, в якій окремо випробовуються пожежні крани. Ця перевірка включає в себе: -перевірку комплектації; -перевірку зовнішнього оформлення; -ревізію запірною арматури; - перевірку наявності та діаметру діафрагми; - перевірку працездатності при пуску води. Учасник в складі пропозиції надає копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) на здійснення відповідної діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом. |
| 3 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, | Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована з урахуванням пункту 1 розділу ІІІ «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі, та сільського господарства України від 18.02.2020 року №275, методом порівняння ринкових цін та склала з урахуванням кількості послуг та доведених розмірів бюджетних призначень 26321,01 грн. На оплату послуг кошторисом на 2021 рік затверджено 26321,01 грн за кошти державного бюджету. |