| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі |
| --- |
| 1 | Назва предмета закупівлі | Послуги з часткової заміни теплоізолюючого шару системи опалення (м. Львів, вул.Стрийська,35) код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 50720000-8 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення. |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Послуги з часткової заміни теплоізолюючого шару системи опалення. (м.Львів,вул.Стрийська,35) № п/п Найменування робіт і витрат Оди- ниця виміру Кіль- кість 1 Iзоляцiя поверхонь матамимiнераловатними (трубопроводів) 100м2 3,635 1.1 Стрічка пакувальна, м'яка ,нормальної точності т 0,09451 1.2 Дріт сталевий низько вуглецевий різного призначення чорний, діаметр 6,0-6,3 мм т 0,16721 1.3 Дріт сталевий низько вуглецевий загального призначення, діаметр 0,8 мм кг 9,0875 1.4 Дріт сталевий низько вуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм Робота + матеріали кг 100м2 134,495 3,635 2 Iзоляцiя плоских поверхонь матами мiнераловатними (бачків розширювальних) 100м2 0,08 2.1 Стрічка пакувальна, м'яка, нормальної точності т 0,00208 2.2 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 6,0-6,3 мм т 0,00368 2.3 Дріт сталевий низько вуглецевий загального призначення, діаметр 0,8 мм кг 0,2 2.4 Дріт сталевий низько вуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм Робота + матеріали кг 100м2 2,96 0,08 2.5 Фольгована мінеральна вата URSA (рулон) шт 33 Виконавець повинен неухільно дотримуватись на території Замовника техніки безпеки та вимог з охорони праці. У випадку порушення техніки безпеки та вимог з охорони праці працівниками Виконавця і якщо дані порушення привели до травм або до тілесних пошкоджень працівників Виконавця або сторонніх осіб, відповідальність покладається на працівників Виконавця і самого Виконавця. |
| 3 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, | Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована з урахуванням пункту 1 розділу ІІІ «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі, та сільського господарства України від 18.02.2020 року №275, методом порівняння ринкових цін та склала з урахуванням кількості послуг та доведених розмірів бюджетних призначень 95928,32 грн. На оплату послуг кошторисом на 2021 рік затверджено 95928,32 грн за кошти державного бюджету.. |