| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі |
| --- |
| 1 | Назва предмета закупівлі | Поточний ремонт кабельної лінії від ТП-84 до ТП-1545 (м. Львів, вул.Стрийська,35) код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 50710000-5 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель. |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Поточний ремонт кабельної лінії від ТП – 84 до ТП – 1545 за адресою м. Львів, вул.Стрийська,35 Об’єми робіт № п/п Найменування робіт і витрат Оди- ниця виміру Кіль- кість 1 Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 100м3 0,0672 2 Кабель, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 6 кг 100 м 0,04 3 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 100м3 0,056 4 Монтаж муфти сполучної епоксидної для кабеля напругою до 10 кВ, переріз однієї жили до 120 мм2 шт 2 5 Кабельні роботи. Визначення активного опору або робочої електричної ємності жили кабеля на напрузі до 10 кВ вимір. 2 6 Кабельні роботи. Пошук і визначення місця ушкодження кабеля з пропалом, при довжині кабеля до 500 м Кабель 1 7 Випрбування підвищеною напругою кабеля силового, напруга до 10 кВ Випроб. 2 8 Лабораторія пересувна монтажно-вимірювальна маш.год 9,96 9 Організаційно-технічні заходи шт 1 матеріали 10 Кабель АСБл-10 3х120мм2 1000м 0,004 11 Зєднувальна муфта 10СТп-8 шт 2 Виконавець повинен неухільно дотримуватись на території Замовника техніки безпеки та вимог з охорони праці. У випадку порушення техніки безпеки та вимог з охорони праці працівниками Виконавця і якщо дані порушення привели до травм або до тілесних пошкоджень працівників Виконавця або сторонніх осіб, відповідальність покладається на працівників Виконавця і самого Виконавця. |
| 3 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, | Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована з урахуванням пункту 1 розділу ІІІ «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі, та сільського господарства України від 18.02.2020 року №275, методом порівняння ринкових цін та склала з урахуванням кількості послуг та доведених розмірів бюджетних призначень 48806,09 грн. На оплату послуг кошторисом на 2021 рік затверджено 48806,09 грн за кошти державного бюджету.. |