| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі |
| --- |
| 1 | Назва предмета закупівлі | Кондиціонер (внутрішній та зовнішній блок) код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 42510000-4 – Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтровані пристрої. |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Кондиціонер (внутрішній та зовнішній блок) № п/п Найменування, технічні характеристики Один. виміру Кіль- кість Внутрішній та зовнішній блок кондиціонера 1 Рекомендована площа приміщення, (м кв) 25 шт 6 ErP клас енергоспоживання А Максимальне споживання електроенергії, (Вт) 2550 Максимальний робочий струм, (А) 3.5 Номінальнаефективність, (кВт) 2.5 (охолодження) /2.55 (обігрів) Номінальна (min-max) ефективність охолодження, (BTU) 9000 Ном. споживанняелектроенергії (min-max) при охолодженні, (Вт) 780 SEER при охолодженні, (Вт/Вт) 3.61 Номінальна (min-max) ефективність нагріву, (BTU) 9000 Ном. споживання електроенергії (min-max) при нагріванні, (Вт) 705 SCOP при нагріванні, (Вт/Вт) 2.73 Розміри (ШхГхВ) внутрішнього блоку, (мм) 780х208х270 Розміри (ШхГхВ) упаковки внутрішнього блоку, (мм) 830х260х335 Ваганетто/брутто, (кг) 8/9.5 (внутрішній блок) /23/25 (зовнішній блок) Рівень шуму (вис/серед/низький/вночі), дБ(A) 38/35/27 (внутрішнійблок)/52 (зовнішнійблок) Типохолоджувача R410 Рідина/газ, (мм(дюйм) 6.35 (1/4)/9.52 (3/8) Макс. довжиназ’єднання трубок, (м) 15 шт 6 Розміри (ШхГхВ) зовнішнього блоку, (мм) 660х240х482 Електроживлення, (В/Гц/Фаза) 220-240/50/1 Макс. різницярівня, (м) 5 Розміри (ШхГхВ) упаковки зовнішнього блоку, (мм) 780х315х530 Режим роботи зовнішнього блоку на охолодження, (°С) 18/+43 Режим роботи зовнішнього блоку на нагрівання, (°С) -7/+24 Внутрішній блок кондиціонера 2 Рівень шуму 26, 33, 35, 39 дБ шт 1 Обслуговувана площа 32 м.кв. Інверторне керування Є Іонізація повітря Не має Wi-Fi модуль Не має Холодоагент R410A Температура роботи на охолодження +18...+43°С Температура роботи на обігрів -15...+30 °С Рівень шуму внутрішнього блоку (min.) 26 дБ(А) Рівень шуму внутрішнього блоку (max.) 39 дБ(А) Споживана потужність (охолодження) 0,99 (0,28...1,35) кВт Споживана потужність (обігрів) 0,90 (0,23...1,30) кВт Напруга живлення В/Гц/Ф 220/50/1 Габарити внутрішнього блоку ШхВхГ 800х270х214 Вага нетто (внутрішній/зовнішній) блок 7,9 / 23,2 кг Діаметр підключаємих труб 6,35 / 9,52 мм Компресор GMCC Всього 13 1. Товар повинен бути новим, таким що не перебував в експлуатації, терміни та умови його зберігання не порушені. Упаковка товару повинна бути не пошкоджена. 2. Доставка, навантаження/розвантаження товару до Замовника здійснюється за рахунок Постачальника. 3. Місце поставки товару: 79003, м. Львів, вул. Стрийська, 35. 3. Технічні характеристики запропонованого Товару мають відповідати технічним вимогам Замовника (бути не гіршими). 4. У разі виявлення неякісного товару постачальник зобов’язаний замінити цей товар на якісний товар протягом 3 (трьох) календарних днів. 5. Гарантійний термін на товар: не менше 12 місяців. 6. Товар повинен відповідати встановленим санітарно-гігієнічним нормам, нормам стандартизації і сертифікації та супроводжуватись відповідними документами, що підтверджують його якість та придатність до використання. Товар повинен відповідати показникам якості, безпеки, які встановлюються законодавством України та діючим стандартам ТУ, ДСТУ. Монтаж жалюзів входить до вартостітовару. Фактура та колір жалюзів додатково узгоджуються із Замовником. |
| 3 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, | Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована з урахуванням пункту 1 розділу ІІІ «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі, та сільського господарства України від 18.02.2020 року №275, методом порівняння ринкових цін та склала з урахуванням кількості послуг та доведених розмірів бюджетних призначень 60000,00 грн. На оплату послуг кошторисом на 2021 рік затверджено 60000,00 грн за кошти державного бюджету.. |