| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі |
| --- |
| 1 | Назва предмета закупівлі | Капітальний ремонт. Заміна віконних блоків на металопластикові в Миколаївський ДПІ ГУДПС у Львівській області (код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи. |
| 10,642 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Капітальний ремонт. Заміна віконних блоків на металопластикові в Миколаївський ДПІ ГУДПС у Львівській області Об’єми робіт № п/п Найменування робіт і витрат Одиниця виміру Кількість 1 Знімання засклених віконних рам 100 м2 0,34 2 Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах 100 шт 0,15 3 Заповнення віконних прорізів в стінах житлових і громадських будівель готовими блоками із металопластику, площа прорізу понад 2 до 3 м2 100 м2 0,216 4 Блоки віконні із металопластику енергозберігаючі, площа від 2 до 3м2 (12шт) м2 21,6 5 Заповнення віконних прорізів в стінах житлових і громадських будівель готовими блоками із металопластику, площа прорізу понад 3 м2 100 м2 0,162 6 Блоки віконні із металопластику, площа більше 3 м2 (5шт) м2 16,2 7 Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі 100 м 0,1 8 Установлення віконних зливів 100 м 0,1 9 Зливи віконні м 10,37 10 Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок 100 м2 0,14 11 Установлення пластикових підвіконних дощок 100 м 0,4 12 Дошки підвіконні пластикові м 40,8 На підтвердження якості та безпеки матеріалів, які постачальник буде використовувати для виконання робіт/надання послуг по даній закупівлі, у складі своєї пропозиції він повинен надати: сертифікат відповідності склопакетів щодо відповідності до ДСТУ; протокол випробовування склопакетів щодо відповідності до ДСТУ; сертифікат відповідності на металопластикові блоки щодо відповідності до ДСТУ; протокол випробувань металопластикового блоку щодо відповідності ДСТУ; сертифікат відповідності на фурнітуру; сертифікат відповідності на листи гіпсокартонні щодо відповідності пожежної безпеки; Вимоги щодо технічних, якісних та кількісних характеристикметалопластикових конструкцій Колір – білий. Профіль ПВХ 5 –ти камерний, середня товщина стінок не менше 2,5 мм Склопакет: 2 камерний енергозберігаючий заповнений аргоном та двома тепловідбивними покриттями. Фурнітура : іноземного виробництва, поворотно-ухильна. Приведений опір теплопередачі:0,65 м2 *К/ВТ і більше Товщина армування віконного профіля не менше кв 1,5 мм |
| 3 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, | Розрахунок очікуваної вартості обумовлений: - рішенням Миколаївської міської ради Львівської області №327 від 29.03.2021 та становить 150000,00 грн. Розмір бюджетного призначення 150000, 00 грн за кошти місцевого бюджету |