| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі |
| --- |
| 1. | Назва предмета закупівлі | Природний газ (ДК 021:2015: 09120000-6 Газове паливо) |
| 2. | обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Технічні вимоги № з/п Код продукції Найменування товару Оди ниця виміру Кіль кість 1. 09120000-6 Газове паливо (природний газ) м.куб. 140 000 Постачальник при формуванні ціни повинен врахувати усі витрати на постачання, в тому числі і за транспортування, з урахуванням усіх платежів (окрім розподілу), які можуть бути ним понесені у ході виконання договору про закупівлю. За розрахункову одиницю газу приймається один метр кубічний (м3), приведений до стандартних умов: температура (t) 293,18 К (20оС), тиск газу (Р) 101,325 кПа (760 мм рт. ст.). Плановий обсяг закупівлі природного газу з розбивкою по місяцях: Місяць Обсяг Січень 47000 Лютий 47000 Березень 46000 Товар повинен відповідати вимогам ДСТУ 5542-87 (ГОСТ 5542-87), а саме: Найменування показника Норма 1. Теплота згоряння нижча, МДж/м³ кПа, при 20ºС 101,325 кПа, не менше 31,8 (7600) 2. Область значень числа Воббе (вищого), МДж/м³ (ккал/м³) 9850-13000 3. Масова концентрація сірководню, г/м³, не більше 0,02 4.Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³, не більше 0,036 5. Об’ємна частка кисню, %, не більше 1,0 6. Маса механічних домішків у 1 м³ г, не більше 0,001 7. Інтенсивність запаху при об’ємній частці 1% в повітрі, бал, не менше 3 Також фізико-хімічні показники природного газу повинні відповідати вимогам, визначеним розділом ІІІ Кодексу газорозподільних систем та Кодексу газотранспортної системи. Умови постачання товару Замовнику повинні відповідати наступним нормативно-правовим актам: Закону України «Про ринок природного газу»; Правилам постачання природного газу, затвердженим постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2496 (зі змінами); Кодексу газорозподільних систем, затвердженим Постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2494 (зі змінами); Кодексу газотранспортної системи, затвердженим Постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2493 (зі змінами); іншим чинним нормативно-правовим актам, прийнятим на виконання Закону України «Про ринок природного газу». Місце поставки Товару: м. Львів, вул. Стрийська, 35, Львівська область. |
| 3. | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована з урахуванням пункту 1 розділу ІІІ «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі, та сільського господарства України від 18.02.2020 року №275, методом порівняння ринкових цін та склала з урахуванням кількості послуг та доведених розмірів бюджетних призначень 2 317 544,60 грн. |