| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі |
| --- |
| 1 | Назва предмета закупівлі | Технічне обслуговування ліфтів (ГУ ДПС у Львівській області м. Львів, вул.Стрийська,35) код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 50750000-7 Послуги із технічного обслуговування ліфтів |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Постачальник бере на себе обов’язки надавати послуги з технічного обслуговування ліфтів, встановлених на об’єктах Замовника, зазначених в п. 2 цього додатку. Постачальник повинен забезпечити якісну безперебійну та безпечну роботу ліфтів власною робочою силою та своїми технічними засобами у відповідності до НАКАЗУ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ № 190 від 01.09.2008 «Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів», «Положення про систему технічного обслуговування і ремонту ліфтів в Україні КД 36.1-001- 2000», затвердженого НАКАЗОМ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ № 73 від 10.04.2000 та інших чинних вимог законодавства, надати гарантійний лист із зазначенням інформації про дотримання вищезгаданого законодавства під час надання послуги з обслуговування ліфтів. Місячне обслуговування у виді регулярних перевірок технічного стану ліфтового устаткування, огляду, змащення і регулювання вузлів для підтримки працездатності ліфта, запобігання відмов роботи устаткування і забезпечення його безпечної експлуатації. Інструмент, пристосування, додаткові матеріали (змащення, драння, ізолента, припій) для виконання профілактичних послуг входять у вартість обслуговування. Усунення поточних несправностей ліфта по виклику особи, відповідального за організацію експлуатації ліфта До складу послуг входить: Технічне обслуговування, зокрема: • Щомісячні профілактичні роботи (МПР) та щоквартальні профілактичні роботи (КПР); • Звільнення пасажирів з кабіни ліфтів, що зупинився; • Роботи за викликом у разі зауважень користувачів до роботи ліфтів; • Роботи по заміні комплектуючих деталей у міру їх зношення згідно переліку послуг з технічного обслуговування та поточного ремонту (з врахуванням витратних матеріалів). 1. Організувати та виконувати роботи по технічному обслуговуванню ліфтового устаткування з метою забезпечення безперебійної та безпечної роботи ліфтів, відповідно до інструкцій та «Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів». 2. Своєчасно виконувати комплекс робіт навченим і атестованим персоналом. 3. Брати участь у перевірках, які проводяться органами управління Держпраці. 4. Вносити в паспорти ліфтів записи, які відносяться до обов’язків Виконавців. 5. Проводити цілодобову реєстрацією заявок на усунення несправностей та зауважень до роботи ліфтів, при їх наявності та вживати відповідні заходи по їх усуненню. 6. Сприяти Замовнику в оформленні актів технічного стану ліфтів для їх заміни. 7. Сприяти виявленню осіб, які порушують «Правила експлуатації ліфтів», допускають навмисне псування ліфтового обладнання і інформувати Замовника для прийняття заходів по усуненню виявлених порушень. 8. Призупиняти роботу ліфтів та повідомляти про це Замовника у разі виявлення недоліків та несправностей в роботі ліфтів, які можуть вплинути на безпечну експлуатацію ліфтів, призвести до аварійної ситуації або до загрози життю та здоров’ю користувачів. Постачальник за вимогою Замовника надає повну письмову інформацію про стан ліфтового обладнання. Постачальник виконує комплекс робіт попереджувального характеру, які передбачені технологічним процесом, узгодженим з Головним управлінням Держпраці у Львівській області, з метою попередження передчасного зношення обладнання та підтримання його в належному технічному стані. Перелік об’єктів для виконання часткового технічного обслуговування ліфтів № п/п Адреса об'єкта Види робіт Тип обладнання Кількість ліфтів технічне обслуговування ліфтів 1 м. Львів, вул. Стрийська, 35 Повне обслуговування П-630/14 ел. 1 2 м. Львів, вул. Стрийська, 35 Повне обслуговування П-630/14 ел. 1 3 м. Львів, вул. Стрийська, 35 Повне обслуговування П-630/14 ел. 1 4 м. Львів, вул. Стрийська, 35 Повне обслуговування П-630/14 ел. 1 6 м. Львів, вул. Стрийська, 35 Повне обслуговування П-630/14 ел. 1 7 м. Львів, вул. Стрийська, 35 Повне обслуговування П-630/14 ел. 1 8 м. Львів, вул. Стрийська, 35 Повне обслуговування П-400/14 ел. 1 9 м. Львів, вул. Стрийська, 35 Повне обслуговування П-400/14 ел. 1 10 м. Львів, вул. Стрийська, 35 Повне обслуговування П-1000/15 ел. 1 Постачальник повинен надати сертифікат ДСТУ ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги» дійсний протягом всього строку виконання робіт, стосовно: демонтажу, монтажу, пусконалагодження, кінцевої перевірки та випробування ліфтів; електромонтажних робіт; ремонту і технічного обслуговування електричного устаткування; ремонту і технічного обслуговування машин і устаткування промислового призначення; ремонту і технічного обслуговування інших машин і механізмів; холодного штампування та гнуття; оброблення металів та нанесення покриття на метали; механічного оброблення металевих виробів; ремонту і технічного обслуговування готових металевих виробів; установлення та монтажу машин і устаткування; виданий органом із сертифікації акредитованим НААУ у встановленому законодавством порядку на підтвердження надати сферу акредитації. Наявність діючого дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки або декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці. Виконавець приймає на себе організацію і виконання комплексу робіт з технічного обслуговування ліфтів за адресами, наведеними у таблиці. |
| 3 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, | Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована з урахуванням пункту 1 розділу ІІІ «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі, та сільського господарства України від 18.02.2020 року №275, методом порівняння ринкових цін та склала з урахуванням кількості послуг та доведених розмірів бюджетних призначень 345000,00 грн. |